Опасность полевых работ.

С приходом весны приходит пора полевых сельскохозяйственных работ. Обработка почвы, посев зерновых или иных культур. Как известно, территория охранной зоны ЛЭП не изымается из сельскохозяйственного оборота или иного пользования, но таит в себе огромную опасность для жизни и здоровья работников. Во избежание данного рода опасности Энергонадзор напоминает!

Движение машин под проводами воздушной линии электропередачи допускается только в транспортном положении. Категорически запрещается остановка и стоянка машин под действующими линиями электропередачи.

Если вы при проведении сельскохозяйственных работ повредили ЛЭП, либо в общем стали свидетелем повреждения ЛЭП или обнаружили оборванный провод, открытую подстанцию, срочно сообщите диспетчеру РЭС по телефонам: 7-01-86; 8-033-901-58-06 (МТС).  Даже при  приближении к лежащему на земле проводу, человек или машина попадает под действие электрического тока. Необходимо постоянно помнить, что смертельно опасно не только касаться, но и проходить ближе 8-10 метров к лежащему на земле, оборванному проводу воздушной линии электропередач.

При повреждении изоляции сама опора ВЛ может находиться под напряжением при таких признаках:

- испарение влаги из почвы;

- возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт.

При приближении к такой опоре вы попадёте в зону шагового напряжения.

Не приступайте к работе и не покидайте место падения провода до приезда ремонтной бригады, если это угрожает жизни людей и животных.

В случае соприкосновения подъёмного механизма или других частей машины с токоведущими проводами водитель должен как можно быстрее разорвать контакт и отвести подвижную часть механизма от токоведущих частей. При попадании под напряжение кабину машины следует покидать таким образом:

● спрыгнуть на землю обеими ногами, не касаясь корпуса машины;

● мелкими шагами без отрыва ступней ног от земли и без создания

разрыва между стопами покинуть опасную зону на расстояние не менее 8-10 м.

Соблюдая правила – работай в безопасности!

Инспектор Чечерской РЭИ

Слостина И.В.