Правила перевозки баллонов, заполненных кислородом сжатым,

автомобильным транспортом.

Согласно действующему законодательству, баллоны со сжатым кислородом (далее – баллоны), относятся к категории достаточно опасных перевозимых грузов.

Учитывая вид и степень опасности, в соответствии с частью 2 приложения А Европейского соглашения о дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) кислород газообразный (медицинский или технический) классифицирован как опасный груз класса 2 – «Газы» и, согласно перечню опасных грузов допущенных к перевозке, имеет номер Организации Объединенных наций (далее № ООН) - 1072.

Основные критерии и характеристики кислорода сжатого:

классификационный код – 1О, где:

1 – сжатый газ, который будучи загружен под давлением для перевозки, является полностью газообразным при температуре - 50ºС,

О – окисляющий газ;

знаки опасности (должны наноситься на каждом баллоне рядом друг с другом):

знак опасности № 2.2 – невоспламеняющиеся, нетоксичные газы -

знак опасности  № 5.1 – окисляющее вещество - ;

идентификационный номер опасности – 25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ.

Соблюдение тех или иных требований действующего законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов (ограничения, связанные с перевозкой,  меры безопасности при эксплуатации, маркировка, подготовка персонала и т.п.) напрямую зависит от количества баллонов, перевозимых в одной транспортной единице.

В соответствие с п. 1.1.3.6.3 соглашения ДОПОГ, если в одной транспортной единице перевозятся сосуды (баллоны), заполненные сжатым газом под давлением с общей номинальной вместимостью по воде, не превышающей 1000 л., то на данную перевозку не распространяется большинство положений (требований) действующего законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов.

Таким образом, большинство положений (требований) действующего законодательства в области безопасности перевозки опасных грузов не распространяется на перевозку 25 (двадцати пяти) стандартных, 40 л. стальных баллонов по ГОСТ 949-73.

Наиболее часто задаваемые вопросы, поступившие в адрес Гомельского областного управления Госпромнадзора, от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касаемо правил перевозок и эксплуатации баллонов автомобильным транспортом:

1.Вопрос: распространяется ли требования Правил на перевозку опорожненных не очищенных кислородных баллонов в количестве более 25 шт.?

Ответ: нет, если давление газа в баллоне при температуре 20ºС не превышает 200 кПа (2 бара) (см. п. 1.1.3.2 ДОПОГ).

2.Вопрос: в транспортном средстве перевозятся 4 баллона с кислородом сжатым. Требуется ли укрывать их брезентом в летнее время в целях защиты от нагрева солнечными лучами?

Ответ: да, при перевозке любого количества баллонов с газом на бортовых автомобилях в летнее время баллоны должны укрываться брезентом в целях защиты от нагрева солнечными лучами (см. п. 278 ПОБПОГАТ РБ).

3.Вопрос: разрешается ли совместная перевозка (загрузка) баллонов, заполненных кислородом сжатым (знак опасности № 2.2) и баллонов с углеводородными газами (знак опасности № 2.1) на одном транспортном средстве?

Ответ: разрешается (см. п.7.5.2.1 ДОПОГ).

4. Вопрос: предприятие планирует перевозить  баллоны, заполненные кислородом сжатым, на транспортном средстве, оборудованном краном-манипулятором. Можно ли такое транспортное средство зарегистрировать в Госпромнадзоре?

Ответ: можно, действующим законодательством не предусмотрен запрет на регистрацию транспортных средств, перевозящих опасные грузы, оборудованных краном-манипулятором (!особое внимание в данном случае, следует уделять исправности гидравлический системы крана-манипулятора во избежание контакта гидравлического масла с кислородом).

5. Вопрос: можно ли водителю, не имеющему свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, перевозить на одном транспортном средстве 25 баллонов, заполненных кислородом и 2 баллона с легковоспламеняющимся газом (углеводородные газы № ООН 1965)?

В соответствие с п. 1.1.3.6.4 соглашения ДОПОГ, если в одной транспортной единице перевозятся опасные вещества разных транспортных категорий, то сумма количества веществ, относящихся к транспортной категории 2, умноженной на коэффициент «3» и количество веществ транспортной категории 3 не должна превышать 1000.

Ответ: Нет. Водитель должен иметь свидетельство о подготовке водителя механического транспортного средства для выполнения перевозки опасных грузов, так как общая сумма перевозимых опасных веществ, превышает 1000.

Основные акты законодательства Республики Беларусь и локальные нормативные правовые акты предприятий-изготовителей, используемые* при  подготовке настоящей статьи:

Закон Республики Беларусь  от 10.12.2020 №  66-З «О перевозке опасных грузов» (регулирует отношения, возникающие при перевозке опасных грузов, осуществляемой на территории Республики Беларусь);

ПОБПОГАТ РБ - правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17.05.2021 № 35 (регламентируют перевозку и погрузочно-разгрузочные работы, а также подготовку персонала, связанного с перевозкой опасных грузов);

ГОСТ 26460-85  Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и хранение;

паспорт безопасности химической продукции для кислорода газообразного (меры первой помощи, меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности, меры по предотвращению и ликвидации ЧС,   классификация  и маркировка);

ДОПОГ - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (регламентирует международную перевозку опасных грузов автомобильным транспортом).

Ведущий государственный инспектор

отдела надзора ГОУ Госпромнадзора

512923