| Фiлiял дзяржаўнай ўстановы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд» па Гомельскай вобласцi Жлобiнскае міжраённае аддзяленне Чачэрская раённая энергагазінспекцыя вул. Працоўная, 18, 247152 г. Чачэрск тэл./факс +375 2332 7 72 26, тэл. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |  | Филиал государственного учреждения «Государственный энергетический и газовый надзор» по Гомельской области Жлобинское межрайонное отделение Чечерская районная энергогазинспекция ул. Трудовая, 18, 247152 г. Чечерск тел./факс +375 2332 7 72 26, тел. +375 2332 2 90 66 e-mail: chechersk@gosenergogaznadzor.by |
| --- | --- | --- |
| __20.05.2024__№___20-66/__ | Руководителю организации (предприятия) ________________________________ |
| На № _________ ад ____________ |  |

Информационное письмо № 11-2024

«О недопущении несчастных случаев при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах линий электропередачи»

13 мая 2024 года произошел несчастный случай от поражения электрическим током с водителем автобетоносмесителя ООО «МиксТрансГрупп», который осуществлял доставку бетона на садоводческий участок для заливки фундамента в Брестском районе.

После выгрузки смеси из бетономешалки водитель при складывании стрелы автобетоносмесителя допустил прикосновение стеры к проводу воздушной линии электропередачи 10кВ. При этом, находясь сзади автомобиля и касаясь его корпуса, был смертельно травмирован электрическим током.

При выполнении работ по выгрузке бетона автомобиль располагался в пределах охранной зоны ВЛ-10кВ без необходимых согласований и разрешений.

Аналогичный случай произошел 08.09.2023 в д.Киевец Воложинского района Минской области, где при выполнении работ по заливке армирующего пояса водитель автобетоносмесителя приблизил на недопустимое расстояние стрелу рукава к ВЛ-10кВ.

09.08.2022 в д.Семигостичи Столинского района Брестской области несчастный случай произошел при самопроизвольном движении автомобиля от места выгрузки рапса в сторону воздушной линий электропередачи 10кВ с поднятым кузовом.

В целях обеспечения электробезопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах линий электропередачи Вам необходимо:

1. Проработать настоящее информационное письмо и провести необходимые инструктажи персоналу, задействованному в проведении работ в охранных зонах линий электропередачи.

2. Нанести несмываемой краской надпись «При работе в охранной зоне ВЛ не подниматься на верх машины» на каждой высокогабаритной машине, предназначенной для работы в охранной зоне ВЛ.

3. Укомплектовать энергослужбы организаций лицами, ответственными за электрохозяйство, для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации электроустановок и установить контроль за исполнением ими своих непосредственных обязанностей.

4. Не допускать нарушений требований Положения о порядке установления охранных зон электрических сетей, размерах и режиме их использования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2022 №794, во избежание применения санкций по ст.21.2 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь (влечет наложение штрафа на юридическое лицо до пятидесяти базовых величин, а в случае повреждения электрических сетей или перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией либо причинение  другого вреда от пятидесяти до  трехсот базовых величин).

Инспектор энергогазинспекции,

государственный инспектор по

энергетическому и газовому надзору                                      А.И. Кравченко