Предупреждение несчастных случаев на производстве при проведении работ по уборке зерна.

Работы по уборке зерновых культур в организациях АПК являются одними из самых ответственных и напряженных в производственном календаре тружеников села. А их организация требует от руководителей принятия взвешенных решений, направленных на получение максимального результата по производству сельскохозяйственной продукции.

На всех этапах уборочных работ от зерноуборочного комбайна в поле до зерносклада, требуется обеспечивать безопасность их производства путем соблюдения требований охраны труда, трудовой и производственной дисциплины.

Однако, как показывает практика, умышленное нарушение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда; либо их попустительство к нарушениям требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов;  недостатки в обучении и инструктировании по охране труда; несоблюдение трудовой и производственной дисциплины, становятся основными причинами несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

Несколько примеров ранее имевших место несчастных случае при уборке зерновых обусловленных манкированием руководителями и специалистами своих обязанностей по охране труда.

Примеры оправдания нарушений необходимостью:

Главный агрономом хозяйства, рассудив, что зерноуборочный комбайн КЗС – 10К простаивать не должен, когда есть опытный работник, правда не имеющий соответствующей категории на право его управления, не прошедший стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. Но, посчитав это несущественным, главный агроном направил работника на комбайне на поле, к месту производства работ. Работник остановил комбайн под воздушной линией электропередач ВЛ-110 кВ., как раз в месте наибольшего провисания провода, и поднялся на бункер комбайна, где был поражен электрическим током.

Руководителем хозяйства к работе на комбайне был допущен работник, не имеющий соответствующей профессиональной подготовки и не прошедший  обучения по вопросам охраны труда, который, стал устранять забивание шнека жатки землей, без применения специального инструмента, и при работающем двигателе зерноуборочного комбайна КЗС – 10К, а именно прочищая жатку ногой, в результате был травмирован пришедшими в движение элементами жатки.

Аналогично руководителем хозяйства был допущен работник, не прошедший в установленном порядке профессиональную подготовку и не имеющий удостоверения тракториста-машиниста соответствующей категории, который без применения специального приспособления, стал очищать рукой молотильный аппарат работающего комбайна КЗС-1218-10.

Оправдываясь, что территория зернотока не автотрасса инженером хозяйства был допущен к эксплуатации автомобиль, не прошедший в установленном порядке государственный технический осмотр, а к управлению им – работник, не имеющий соответствующего удостоверения. В результате поздним вечером произошел наезд автомобиля на оператора ЗСК – 20 находившегося на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Примеры попустительства:

Не был замечен инженерной службой хозяйства поднявшийся на площадку для обслуживания двигателя зерноуборочного комбайна КЗС-1218 старший комбайнер, обутый в резиновые сланцы с плоской подошвой, который поскользнулся и, не удержавшись на площадке, упал с высоты.

Главный энергетик хозяйства не осуществлял контроль за подчиненными при выполнении ими работ на высоте. Воспользовавшись этим, при устранении неисправности транспортера на КЗС электромонтер использовал для поднятия на высоту находившееся на территории зернотока некое подобие приставной деревянной лестницы, которое при использовании рухнуло.

Когда в бункере-накопителе АВМ – 1,5 произошло зависания зерна, никто не заметил, что слесарь находившийся в состоянии алкогольного опьянения поднялся на высоту 4 м и принялся устранять зависание, ударяя кувалдой по стенке бункера и сорвавшись упал с высоты. К слову, до этого проделывал он эту операцию неоднократно. Способы и методы устранения зависания в бункере в инструкциях по охране труда  регламентированы не были.

Обстоятельства нарушений подобные указанным в примерах настолько типичные, что обнаруживаются при каждом посещении сельскохозяйственных организаций, и самое страшное не вызывающие ни удивления ни возмущения ни у руководителей ни у рабочих.

А ведь в результате именно вышеперечисленных событий во время  выполнении уборочных работ 4 работника погибли и 3 – осталось инвалидами. И это не считая изломанных судеб руководителей и специалистов легкомысленно отнесшихся к исполнению своих должностных обязанностей.

Лучше всего учиться на чужих примерах, чтобы не допускать собственных ошибок. И лучшей защитой является осознание того, что каждый отвечает за обеспечение собственной безопасности сам лично.